## Slide 1: Mecatrónica ME-4250
Harold Valenzuela Coloma
Actuadores

## Slide 2: Que veremos hoy ?
Actuadores Electromecanicos
Actuadores Electricos
Actuadores Electromagneticos
Actuadores de materiales inteligentes
Micro y nano actuadores

## Slide 3: Actuadores Electromecánicos
El actuador electromecánico más común es un motor que convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico. El motor es el principal medio de convertir la energía eléctrica en energía mecánica

## Slide 4: Motores Corriente Alterna

## Slide 5: Motores Corriente Alterna
Motores DC
Tienen escobillas (brushes) y un conmutador que cambian la dirección de la corriente dentro del rotor para mantener el giro.
También existen los brushless DC (BLDC), que usan electrónica para el cambio de polaridad y son más duraderos.
Ventajas:
Fácil control de velocidad y dirección
Funcionan bien a bajo voltaje (perfecto para robótica y Arduino)
Arranque rápido y buena respuesta
Desventajas:
Desgaste por fricción en motores con escobillas
Menor vida útil (en brushed)
Limitaciones de potencia
Motores AC
Usan el campo magnético alterno de la corriente AC para generar rotación.
Tipos más comunes:
  Motores síncronos: giran a la misma velocidad que la frecuencia de la red.
  Motores asíncronos (inducción): el rotor gira un poco más lento que el campo magnético del estator.
Ventajas:
Robustos y duraderos
Menor mantenimiento (no tienen escobillas)
Alta eficiencia en cargas constantes
Más económicos en potencias medias y altas
Desventajas:
Más difíciles de controlar (necesitan variadores de frecuencia para ajustar velocidad)
No tan buenos para arranques rápidos o cambios bruscos

## Slide 6: Actuadores Electricos
En electrónica, un actuador eléctrico es cualquier componente que actúa sobre una señal o sistema eléctrico para producir un cambio, pero sin moverse físicamente. Se usan en sistemas de control y automatización para cambiar estados, conducir corriente, abrir/cerrar circuitos, etc.
MOSFET.
Transistores (BJT, IGBT,JFET).
Reles en estado solido.
Diodos y tiristores

## Slide 7: Actuadores Eléctricos

## Slide 8: Actuadores Electromagneticos
Es un dispositivo que convierte energía eléctrica en energía mecánica mediante un campo magnético. La idea básica es que una corriente que circula por un conductor genera un campo magnético, y ese campo puede usarse para mover algo.
Solenoides
Reles electromecánicos
Motores eléctricos
Actuadores lineales electromagnéticos
Vibradores electromegnéticos

## Slide 9: Actuadores con materiales inteligentes
Son actuadores hechos de materiales que reaccionan activamente a estímulos físicos, químicos o eléctricos, produciendo un cambio mecánico útil (como un movimiento o deformación).
SMA
Piezoelectricos
magnetoestrictivos,
fluidos electrorreológicos
polímeros de intercambio iónico.

## Slide 10: SMA (shape memory alloy)
Cómo funcionan:
Al calentarse (por corriente o temperatura), recuperan una forma previamente "memorizada".
Los SMA son aleaciones de níquel y titanio, que experimentan una transformación de fase cuando se someten a un campo térmico.
SMA nitinol

## Slide 11: Piezoelectricos
Cómo funcionan:
Se deforman al aplicarles un voltaje (efecto piezoeléctrico inverso).
Los actuadores piezoeléctricos son esencialmente piezocristales con películas conductoras en la parte superior e inferior.

## Slide 12: Polímeros Electroactivos
Son materiales poliméricos que cambian de forma o tamaño cuando se les aplica un campo eléctrico. Se les llama a veces “músculos artificiales” porque pueden imitar el movimiento de tejido biológico.
Materiales Magnetoestrictivos
Son materiales que cambian su forma al estar sometidos a un campo magnético. Es el efecto magnetoestrictivo: cuando los dominios magnéticos internos del material se alinean, la estructura se deforma.

## Slide 13: Micro - nano actuadores
March of the microscopic robots