## Slide 1: Mecatrónica ME-4250
Harold Valenzuela Coloma
Sensores

## Slide 2: Contenido
Introducción
Que es un sensor
Tipos de Sensores
Sensores de distancia
Sensores de movimiento

## Slide 4: Introducción
Medición de fuerza, presión, temperatura, sonido, flujo, movimiento, etc.
Campo de visión y alcance; Precisión; Repetibilidad; Capacidad de respuesta; consumo de energía; confiabilidad del hardware; tamaño; fiabilidad de la interpretación
Sensores  Transductores
Convierte una cantidad física en una cantidad eléctrica.

## Slide 5: Sensores
Un sensor es un dispositivo que responde a un cambio al fenómeno físico.
Un transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra forma de energía.

## Slide 6: Tipos de sensores
Lineal y rotatorio
Distancia y de proximidad
Aceleración
Fuerza y torque
Flujo
Temperatura
Detección de luz

## Slide 7: Sensor de desplazamiento - interruptor
Devuelve un bit de información: toca o no toca.
Utilizado comúnmente en la robótica como un interruptor de limite.

## Slide 8: Sensor de desplazamiento inductivos lvdt
Sensor sin rozamiento, ya que al ser inductivo, la variación es por campo magnético.
Insensibles a los cambios de temperatura y proporcionan altos rendimientos sin amplificación intermedia.
La masa apreciable del núcleo es una desventaja en el área de las mediciones dinámicas.

## Slide 9: Sensor de desplazamiento - Codificador óptico digital
Convierte el movimiento en una secuencia de pulsos digitales.

## Slide 10: Sensor de distancia - ultrasonico
Mide distancia mediante el uso de ondas
Objetos transparentes pueden ser detectados
No se ven afectados por suciedad o por acumulacion de polvo

## Slide 11: Sensor de distancia - potenciómetro
Dispositivo de resistencia variable lineal o angular.
El cambio de resistencia se relaciona con el desplazamiento a través de su variación de voltaje.

## Slide 12: Sensor de movimiento – efecto doppler
Si una fuente de ondas y el receptor correspondiente se mueven entre sí, la frecuencia observada por el receptor será mayor o menor que la frecuencia de la fuente real.

## Slide 13: Sensor de aceleración de masa elástica
Segunda ley de newton
Cuando el objeto acelera, la masa ejerce una fuerza, que el sensor traduce en una salida de voltaje

## Slide 14: Sensor de aceleración - piezoelectrico
Utiliza el fenómeno piezoeléctrico para medir la aceleración
Un elemento piezoeléctrico genera voltaje cuando es deformado.

## Slide 15: Sensor de aceleración capacitancia variable
Par de placas paralelas cuya capacitancia varía cuando una placa se mueve hacia la otra por alguna fuerza externa.